# ETCR2000钳形接地电阻仪性能参数

- 系列型谱

| 型 号 | 钳口尺寸（mm） | 量 限 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETCR2000 | 圆钳口：ø32； 长钳口：32×65 | 0.01-1000(Ω) | 基本型 |
| ETCR2000A | 圆钳口：ø32 长钳口：32×65 | 0.01-200(Ω) | 实用型 |
| ETCR2000B | 圆钳口：ø32； 长钳口：32×65 | 0.01-1000(Ω) | 防爆型 |
| ETCR2000C | 圆钳口：ø32； 长钳口：32×65 | 0.01-1000(Ω) 0-20（A） | 多功能 |

- 一般规格

显示屏：  4位LCD数字显示

工作温度：-10℃-55℃         
工作湿度：相对湿度10％-90％
*可存储测量数据：50组

*电阻报警临界值设定范围：1-199Ω

*电流报警临界值设定范围：1-499mA

保护等级：双重绝缘

结构特点：钳口方式

防爆产品的防爆标志：Exia II BT3

电    源：4节5号硷性干电池（6V）

钳口开口尺寸：长钳口 28mm；圆钳口 32mm

仪器质量(含电池)：长钳口1320g；圆钳口1120g
仪器尺寸：长钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm；圆钳口 长 260mm、宽90mm、厚66mm

- 量限及准确度

| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | 0.010~0.099（Ω） | 0.001（Ω） | ±(1％+0.01Ω) |
|  | 0.10~0.99（Ω） | 0.01（Ω） | ±(1％+0.01Ω) |
|  | 1.0~49.9（Ω） | 0.1（Ω） | ±(1.5％+0.1Ω) |
|  | 50.0~99.5（Ω） | 0.5（Ω） | ±(2％+0.5Ω) |
|  | 100~199（Ω） | 1（Ω） | ±(3％+1Ω) |
|  | 200~395（Ω） | 5（Ω） | ±(6％+5Ω) |
|  | 400~590（Ω） | 10（Ω） | ±(10％+10Ω) |
|  | 600~1000（Ω） | 20（Ω） | ±(20％+20Ω) |
| *电流 | 0.00~299 mA | 1 mA | ±(2.5％+2 mA) |
|  | 0.30~2.99 A | 10 mA | ±(2.5％+10 mA) |
|  | 3.00~20 A | 10 mA | ±(2.5％+20 mA) |

注：“*”仅限于多功能型。

单    位：武汉市华电美伦电力技术有限公司

地    址：武汉市东西湖区东光工业园5-1号

电话(传真)：027-85369885/85652186

电子邮箱：meilun.2007@163.com

网址：WWW.MLDQKV.COM